5KW200rpm/DC240V

详细参数:

| 电气参数 |
| --- |
| 额定输出功率(KW): | 5 |
| 额定转速(RPM): | 200 |
| 额定扭矩(N*M): | 281 |
| 额定电压(V): | DC240 |
| 额定电流(A): | 20.83 |
| 绝缘等级: | F |
| 效率（%） | 92 |
| 发电机配置: | 星型接法，三相三线，交流输出， |
| 使用年限: | >20年 |
| 工作环境 | -25℃ ——40 ℃ |
| 转速范围 | 0-240rpm |
| 机械参数 |
| 使用形式： | 水平 |
| 重量(Kg)： | 157 |
| 起动力矩(﹤N*M)： | 4.8 |
| 材料参数 |
| 轴材料 | 40Cr |
| 轴承 | 人本轴承或根据您的要求 |
| 外壳材料 | 钢 |
| 绕组温度等级 | 150 |
| 磁性材料 | 稀土钕铁硼 |
| 磁材料温度等级 | 150 |
| 铁芯 | 优质冷轧钢叠片 |
| 防护等级 | IP54 |